МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

ДЕПАРТАМЕНТ ОСВІТИ І НАУКИ

ДОНЕЦЬКОЇ ОБЛАСНОЇ ДЕРЖАВНОЇ АДМІНІСТРАЦІЇ

ДЕРЖАВНИЙ ПРОФЕСІЙНО-ТЕХНІЧНИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ЗАКЛАД

КРАМАТОРСЬКИЙ ЦЕНТР ПРОФЕСІЙНО-ТЕХНІЧНОЇ ОСВІТИ

Розглянуто і схвалено:                                            	 	Затверджую:

на засіданні МК                                                        			Заст. директора з НВР

протокол №___ від_______                                     		_______Д. С. Александрова

«___»________2017 рік ____________М. М. Горбатюк

НАВЧАЛЬНА ПРОГРАМА

з виробничого навчання на IІ  курс  І семестр

професія «Верстатник широкого профілю»

ДСПТО 8211.DJ.28.52-2014

Код:8211

Розробив:

Майстер виробничого навчання

________С.В. Стрельцов

м. Краматорськ

2017

Тема №21. Роль виробничого навчання в формуванні навиків ефективної і якісної праці

Застосування знань і вмінь, набутих під час виробничого навчання, зміст праці, етапи професійного росту і трудового становлення робітника.

Роль виробничого навчання у формуванні навиків ефективної та якісної праці.

Базове підприємство: традиції його трудового колективу, передовики й новатори виробництва за професіями машинобудування і металообробки.

Ознайомлення з планом соціального розвитку та колективним договором підприємства, а також з формами участі робочих в управлінні підприємством.

Ознайомлення з системою підвищення кваліфікації на підприємстві.

Значення дотримання трудової і технологічної дисципліни в забезпеченні якості робіт, організація контролю якості робіт які виконують учні.

Тема №22. Безпека праці, електробезпека, пожежна безпека

Інструктаж. Правила і норми безпеки праці на робочих місцях.

Вимоги безпеки до виробничого обладнання і виробничого процесу. Основні, небезпечні і шкідливі виробничі фактори, що виникають при роботі (електричний струм, падіння, гострі деталі тощо).

Вимоги безпеки при переміщенні вантажів. Причини травматизму, міри його попередження. Види травм.

Пожежна безпека. Причини пожеж і міри попередження.

Основні правила і норми електробезпеки. Можлива дія електричного струму. Технічні засоби і способи захисту. Види електротравм. Надання первинної допомоги.

Тема №23. Обробка зовнішніх циліндричних і торцевих поверхонь.

Інструктаж щодо змісту занять, організація робочого місця, вимоги безпеки праці.

Ознайомлення учнів із способами настройки верстата, визначення режиму обробки зовнішніх циліндричних і торцевих поверхонь при установці заготовки у патроні і центрах, засобами і методами контролю оброблених поверхонь. Порядок виконання навчального завдання по переходах. Демонстрація раціональних і безпечних способів робіт.

Вправи

- Точіння циліндричних поверхонь з установкою заготовок на задану глибину різання з механічною подачею різця при установці заготовок в патроні.

- Обробка циліндричних поверхонь з установкою заготовок  в центрах (гладких і з уступами при установці попереднього зацентрування).

- Точіння торцевих поверхонь прохідними і підрізними різцями з установкою заготовок в самоцентруючому патроні і на оправках, використання хомутиків та планшайб.

- Виточування зовнішніх канавок прямокутного профілю на циліндричних і торцевих поверхнях.

- Перевірка оброблених поверхонь калібрами – скобами. Вимірювання лінійкою, штангенциркулем.

Навчально-виробничі роботи

Чорнова і чистова токарна обробка гладкого і ступінчатого валика.

Обробка гладких і з уступами торцевих поверхонь. Проточування канавок  на  циліндричних  і  торцевих  поверхнях.  Точність  обробки  за 8-12-м квалітетами.

Види браку при обробці, їх причини, способи усунення та попередження. Контроль поверхонь, які обробляються. Безпека праці при обробці деталей

Тема №24. Обробка конічних поверхонь по конусній лінійці та обробка фасонних поверхонь

Інструктаж щодо змісту занять, організація робочого місця, вимоги безпеки праці.

Підналагодження верстату і обробка конічних поверхонь поворотом верхнього супорту і змішення корпусу задньої бабки.

Вправи

  - Обробка конічних поверхонь за допомогою копіювальної (конусної) лінійки.

  - Підготовка верстата і копіювальної лінійки до роботи. Визначення величини й напрямку зміщення лінійки. Попередня й кінцева обробка конічної частини деталі у вигляді самостійної операції (партії деталей) і у вигляді переходу (одиничної деталі).

  - Самоконтроль роботи, яка виконується шаблонами, калібрами, кутоміром (діаметрів і довжини конуса, кута уклону, кута при вершині конусу). Контроль і перевірка отвору штангенциркулем, калібрами, шаблонами, глибиноміром.

  - Заточка і доводка різців.

Вправи

- Підготовка зовнішніх та внутрішніх поверхонь під обробку фасонних поверхонь. Підналадка верстата на задані режими обробки.

- Вправи в одночасному переміщенні повздовжніх і поперечних санчат супортів.

- Обточування випуклої і увігненої поверхонь.

- Обробка фасонних поверхонь в отворах.

- Обробка фасонних поверхонь на торцях.

- Обробка фасонних поверхонь на токарних верстатах із застосуванням копіювальних пристроїв.

- Установка копіювальних пристроїв.

- Обробка зовнішніх і торцевих поверхонь.

- Самоконтроль: вимірювання основних розмірів універсальними вимірювальними інструментами, перевірка профілю шаблонами.

- Точність обробки 8-11-м квалітетів.

Тема №25. Фінішна обробка поверхонь

Інструктаж щодо змісту занять, організація робочого місця, вимоги безпеки праці.

Ознайомлення з методами обробки поверхонь, застосовуваними матеріалами і інструментом. Показ прийомів полірування поверхонь виробів абразивами і накатування рифлень. Пластична деформація поверхневого шару деталі роликами і кульками. Вимірювання мікрометричними інструментами.

Вправи

- Полірування циліндричних, конічних і фасонних поверхонь абразивними шкурками, порошками й пастами.

- Обробка поверхонь роликовими і кульковими обкатками.

- Накатування рифлень різного візерунку на вироби. Контроль оброблених поверхонь.

- Притирання і доводка поверхонь. Притири для зовнішніх та внутрішніх поверхонь.

- Виконання тонкого точіння алмазними різцями.

Тема №26. Нарізання різьби різцем

Інструктаж щодо змісту занять, організація робочого місця, вимоги безпеки праці.

Ознайомлення учнів з підготовкою поверхонь деталей, правилами і порядком настроювання кінематичного ланцюга токарного верстату при нарізанні трикутної, прямокутної і трапецеїдальної різей різцями, способами їх заточування і доводки, методами і засобами контролю різців і різі.

Показ раціональних і безпечних прийомів налагодження верстату на нарізування різних різей різцем. Демонстрація правильних прийомів вимірювання елементів різі.

Вправи

- Підналагодження верстату для нарізування різей.

- Підбір і установка змінних зубчатих коліс; установка рукояток коробок передач в потрібне положення; установка, перевірка і закріплення різьбових різців.

- Визначення величини подачі різця на глибину за прохід. Попереднє нарізування різі з виходом різця в канавку.

- Нарізування внутрішньої трикутної різі різцем.

- Підготовка отвору.

- Визначення кількості проходів і величини подачі різця на глибину за прохід.

- Нарізування різі різцем в наскрізному отворі.

- Попереднє нарізування різі різцем з калібруванням мітчиком. Кінцеве нарізування зовнішньої, внутрішньої різей з виходом різця в канавку, із збігом в упор.

- Нарізування зовнішньої і внутрішньої прямокутної різі різцем. Підготовка поверхні під нарізування різі. Попереднє і кінцеве нарізування зовнішньої і внутрішньої одно західної прямокутної різі. Притуплення гострих кромок і обробка прямокутної різі.

- Нарізування зовнішньої і внутрішньої трапецеїдальної різі різцем. Підготовка поверхні під нарізування різі. Нарізування одно західної трапецеїдальної різі з калібровим мітчиком.

- Виготовлення різцевої пари гвинт-гайка з трапецеїдальною різзю.

- Нарізування прямокутних і трапецеїдальних різей з застосуванням вихрових головок.

- Заточування і доводка різцевих різців з перевіркою профілю робочої частини за шаблоном.

- Контроль різі різьбовими калібрами.

Тема №27. Комплексні роботи

Інструктаж щодо змісту занять, організація робочого місця, техніки безпеки.

Читання робочих креслень і операційних карт.

Обробка деталей з виконанням раніше пройдених операцій з самостійною підналадкою верстату.

Точність обробки 8-11-м квалітетів.

Тема №28. Фрезерування фасонних поверхонь

Інструктаж щодо змісту занять, організація робочого місця, вимоги безпеки праці.

Вправи

- Фрезерування поверхонь фасонними фрезами і набором фрез.

- Фрезерування криволінійних поверхонь методом комбінування ручних і механічних подач без розміру і за розміром, по розмітці і шаблонам.

- Фрезерування на круглому столі, установка круглого столу, фрезерування за контуром, фрезерування за копією.

- Вимірювання штангенциркулем і шаблонами.

Тема №29. Фрезерування з застосуванням ділильних пристроїв

Інструктаж щодо змісту занять, організація робочого місця, вимоги безпеки праці.

Ознайомлення учнів з ділильними пристосуваннями (ділильними головками безпосереднього, простого ділення. Показ раціональних і безпечних прийомів фрезерування багатогранників. Виконання фрезерних робіт на налагоджених ділильних пристроях. Ознайомлення учнів з методами і засобами контролю оброблених поверхонь.

Фрезерування багатогранників. Підналагодження ділильної головки безпосереднього і простого ділення. Фрезерування багатогранників циліндричними, торцевими і кінцевими фрезами, набором фрез. Установка заготовки і фрез. Підналагодження верстату з ділильною головкою. Контроль оброблених деталей

Тема №30. Комплексні роботи

Інструктаж щодо змісту занять, організація робочого місця, вимоги безпеки праці.

Ознайомлення учнів з кресленнями. Розбір карт технологічного процесу обробки деталей фрезеруванням.

Обробка нескладних деталей фрезеруванням, яка включає пройдені операції. Налагодження фрезерних верстатів і ділильних пристосувань. Точність виконуваних робіт за 8-11-м квалітетами. Деталі виготовляються невеликими партіями (5-8 штук). Контроль оброблених поверхонь і деталей в цілому.

Раціональна організація робочого місця. Дотримання вимог безпеки праці.

Тема №31. Шліфування отворів

Інструктаж щодо змісту занять, організація робочого місця, вимоги безпеки праці.

Ознайомлення учнів з будовою верстатів для обробки отворів, особливостями керування ними, прийомами заданого режиму шліфування циліндричних і конічних отворів, послідовністю шліфування, правки різального інструменту, методами й засобами контролю оброблених отворів. Показ раціональних і безпечних прийомів шліфування отворів на круглошліфувальних та внутрішньо-шліфувальних верстатів.

Вправи

- Шліфування отворів на універсальних круглошліфувальних і внутрішньо-шліфувальних верстатах.

- Шліфування циліндричних отворів з під налагоджуванням шліфувального верстату. Установка й закріплення пристосувань. Підбір, установка, правка шліфувальних кругів. Попереднє та кінцеве шліфування наскрізних отворів.

- Шліфування отворів з торців втулок, глухого отвору з підторцюванням внутрішнього торця, ступінчатих наскрізних отворів. Контроль отворів граничними калібрами, нутроміром.

- Шліфування конічних отворів.

- Установка передньої бабки для шліфування конічних отворів на  задану величину конуса. Пробні проходи. Перевірка конусності.

- Кінцеве шліфування за заданим розміром. Перевірка калібрами. Перевірка округлості, прямолінійності утворюючої поверхні за допомогою пристосувань з кріпленням їх в кулачкових патронах, на планшайбах і в пристосуваннях.

Тема №32. Ознайомлення з радіально-свердлувальним верстатом і роботи на ньому

Інструктаж щодо змісту занять, організація робочого місця, вимоги безпеки праці.

Ознайомлення з радіально-свердлувальним верстатом і роботами що виконуються на ньому. Свердлення наскрізних і глухих отворів та отворів у фланцях.

Зенкерування, розгортання отвору та конічних поверхонь.

Контроль оброблених отворів.

Тема №33. Обробка деталей зі складною установкою на токарних і фрезерних верстатах.

Інструктаж щодо змісту занять, організація робочого місця, вимоги безпеки праці.

Ознайомлення з пристосуванням для установки деталей, їх застосуванням. Показ раціональних і безпечних прийомів установки і вивірки пристосувань, обробка деталей з їх використанням, інструктаж з організації робочого місця і безпеки праці.

Вправи

- Обробка деталей за розміткою з установкою в чотирикулачковому патроні і на планшайбі. Установка й вивірка несиметричних деталей за розміткою з застосуванням рейсмусу і індикатору; закріплення деталей. Установка й балансування противаги. Обробка одиничних деталей чотирикулачковому патроні на планшайбі.

- Обробка деталей з установкою на косинці. Установка косинця і противаги. Обробка деталей поштучно та партіями, з застосуванням нерухомих люнетів.

- Установка й закріплення люнетів на верстаті. Установка деталі, центрування і фіксація кулачків люнету. Обробка зовнішніх та внутрішніх та торцевих поверхонь деталей в нерухомому люнеті. Обробка деталей  з застосуванням рухомих люнетів. Установка деталі, регулювання кулачків люнету.

- Обробка ексцентричних поверхонь з установкою деталі в чотирикулачковому патроні, на планшайбі, на консольних і центрових оправках. Підготовка, установка, вивірка, закріплення і обробка деталей з ексцентричними поверхнями.

- Фрезерування деталей зі складною установкою на столі і на косинці, в складних пристосуваннях. Установка за рейсмусом і індикатором. Багатоперехідна обробка деталі з однією установкою.

- Багатопозиційне фрезерування.

Тема №34. Комплексні роботи

Інструктаж щодо змісту занять, організація робочого місця, вимоги безпеки праці.

Виконання шліфувальних робіт за 8-10-м квалітетами та робіт на вертикально-свердлувальному верстаті за 8-11-м квалітетами.